## Slide 1: SmartAlarmClock
Project 2

## Slide 2: Inleiding
Probleem
  Aparte wekker en kalender  inefficient
  Afspraken vergeten
Oplossing
  SmartAlarmClock
  Combineren kalender en wekker
  Persoonlijke wekker instellingen
Notes: Michiel: problemen
Dries: oplossing

## Slide 3: Hardware
Raspberry Pi Zero Essentials kit
LCD
Rotary encoder & drukknop
RTC
Powercap
Buzzer
Spanningsregelaar
Levelshifters
Notes: [M] Raspberry Pi Zero Essentials kit  Door zijn uitgebreide mogelijkheden omdat er linux op draait.
  Raspberry pi zero
  Headers
  HDMI naar mini HDMI adapter
  USB naar micro USB adapter
[D]
LCD
Module gekozen waarmee andere pi projecten gemaakt zijn --> werkt met kernelmodules
  3.3V
  2.4”
  Spi
  Tft
  Touch functie  niet gebruikt
  SD kaart lezer  niet gebruikt
Rotary encoder
    Roteren
      Scrolllen door menu
      Volume/helderheid regelen
    Drukken
      Selecteren uit menu
  Drukknop
    Muziek aan/uit
    Alarm uit zetten
[M]
RTC
  Tijd/datum
  I2C controle
  2 alarmen  INT interrupt pin (actief laag)
  Back-up voeding mogelijk
  Hoge nauwkeurigheid
Powercap
  Back-up voeding
  Basisfunctionaliteit garanderen
[D
]Buzzer  wij hebben ook extra hardware…
  Back-up alarm
Spanningsregelaar  zekere voor onzeker pi normal niet aankunnen stroom
  5V  3,3V
Levelshifters  snel genoeg voor I2C
  Logische levels schakelen
  Tussen 3.3 en 5V

## Slide 4: hardware
I2S interface
  Inter Interchip sound
Audio stereo DAC (PCM 5102A )
  I2S ondersteuning
Audio amplifier (TPA2016D2 )
  Instellen via I2C
NOR gates
  SR flipflop
Notes: [M]
I2S interface
  Bit clock lijn
    Bepaalt snelheid van inlezen bits
  Word clock line (WS of LRCLK)
    Bepaalt voor welk kanaal de data is
  Data lijn
Audio stereo DAC (PCM 5102A )
  3.3V
  I2S ondersteuning  zie volgende dia
[D]
Audio amplifier (TPA2016D2 )
  Tot 2.8W/kanaal
  DRC (Dynamic range compression)
  AGC (Automatic gain control)
  Instellen via I2C
  NOR GATES
  SR flipflop

## Slide 5: PCB -Schema 1
Notes: [D] uitleggen componenten

## Slide 6: PCB -Schema 2
Notes: [M] uitleggen componenten

## Slide 7: PCB – lay-out
Notes: [D]
Indeling, lay-out opvullen ws2812,…
Grote grondplanes

## Slide 8: Software
Initialisatie
  Kernel modules
    Configuratie LCD
  .bash_profile
  Nginx
    /api/  proxy voor Flask
    Andere pagina’s  static
Hoofdprogramma
  Python 3
  Pygame
  Flask
  Google Calendar API
Notes: [D]
Initialisatie
[M]
Hoofdprogramma
Waarom bash profile
pygame werkt niet wanneer opgestart uit system (daemon manager)
bug In pygame of in onderliggende library
/Api/  verbinding maken tussen statische files en variabele

## Slide 9: Software
Opstarten
  Opstartscherm, GPIO & PWM
  Pygame & instellingen
  Scheduler (achtergrond thread)
  Netwerk
  Google Calendar
  Flask
Achtergrond thread
  Scherm tekenen (10 Hz)
  Achtergrondverlichting PWM (10 Hz)
  IP update (1/10 s)
  Alarm checken (1/30 s)
  API checken (1/30 min)
Notes: [D]
Opstarten
Netwerk
indien profile  profile laden
anders  access point
[M]
Achtergrond thread

## Slide 10: Software
Web interface & Flask
  API endpoints
    /api/settings
    /api/status
    /api/wifi
    /api/pollgcal
    /api/resetgcal
  Data in json format
  GET  data van applicatie
  POST  data naar applicatie
Notes: [D]
Web interface

## Slide 11: Besluit
Wat hebben we geleerd?
  Correcte datasheets zijn belangrijk
  Alles duurt altijd langer dan je denkt
  Eduroam op embedded device is een nachtmerrie
Notes: [M]

## Slide 12: Demo & vragen
Bedankt voor jullie aandacht